「ナイロンコードをリールに巻く（コード2本出し）」

巻き始め

最長で4mほどのナイロンコードを左図のように先端に10～15センチほど長さに差を付け（最後に外部に引き出したときの長さがそろいます）二つ折りにし、適当なリールの穴の内側より差込みたるみのない様に巻き外部に引き出しリールに2本一緒に右巻きにする。

適正ナイロンコードの太さは2.4ｍｍ～3.0ｍｍです

☀☀　春草などの柔らかい草の場合は細めのコードの2本出しが良く切れます。

☀☀　 秋以降の硬い草、ラフな作業、馬力のある刈払機にはコードの4本出しが有利です

作業をしてコードが短くなってきたら引き抜いて次の位置に差し替えて長くしますが一度に2本を差し替えるではなく1本ずつ長くする方法は機械の負担が軽く非常に有効です。1本は長いコード、他の1本は短くなったコードの1.5本出しです。

ナイロンコードの引き出し方

鋼鉄刃の外方向にコード先端が10～15ｃｍぐらい出るように適当なコードガイドより白色矢印に沿って外部に引き出す

左図の形か左下の形になります

ナイロンコードが減ってきてコードを伸ばす場合は必ずエンジンを停止し一度ガイドのコマからコードを引き出し、コードを巻き戻し次のガイドのコマにかけ直します。下左図参照

ナイロンコードが減ってきてコードを伸ばす場合は必ずエンジンを停止し一度ガイドのコマからコードを引き出し、コードを巻き戻し次のガイドのコマにかけ直します。上左図参照