「ナイロンコードをリールに巻く（コード4本出し）」

4本出し・・左図のように10～15センチほど長さに差を付け二つ折りしたナイロンコードを2本用意し、リールの内側より差込み外部に引き出しリールに４本いっしょに右巻きにする。

☀☀　春草などの柔らかい草の場合は細めのコードの2本出しが良く切れます。

☀☀　秋以降の硬い草、ラフな作業、馬力のある刈払機にはコードの4本出しが有利です

巻き込める長さはコードの太さによりますが合計で

約４Mほどです

ナイロンコードの引き出し方

白色の矢印に沿ってコードの４本出しの場合は左図のようにガイドから引き出してください15cm以下の長さが適当です。

コードが消耗して短くなってきたら順次巻き戻して隣のガイドに差し替えてください。1回ごとに10cmほど伸びます。

使用しているうちに白矢印は見えなくなってしまいますので通し方は覚えてください。

但し仕様と異なる通し方でも草は刈れます、危険とい　うこともありませんが仕様の通し方のほうがよ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りよい結果となります。